ver.0.1
TM4-485 & TM3-485
	Serial interface RS485 Modbus RTU
PRODOTTO	TM4-485		TM3-485
	CONVERTITORE DAL NOSTRO SENSORE DI TEMPERATURA AL SILICIO A RS485		CONVERTITORE DA QUALSIASI PTC A RS485
STANDARD DI RIFERIMENTO			NORMA DI RIFERIMENTO IEC 60751
Applicazioni	è il giusto completamento per chi utilizza il piranometro a termopila / 2 canali di ingresso per misure di temperatura (es. cella FV + Ambiente) / Aggiunti punti di misurazione per grandi impianti fotovoltaici
Compatibilità con registratore di dati	Smartlogger 3000, Sungrow, Ermes, Higeco, Envolve and many others
Valori misurati	Sensor1 -30 ÷ +85 °C toll. ± 3 °C		Sensor1 -40 ÷ +110 °C toll. ± 0.2 °C
	Sensor2 -30 ÷ +85 °C toll. ± 3 °C		Sensor2 -30 ÷ +110 °C toll. ± 0.2 °C
Calibrazione	Dalla fabbrica di Silicon Sensor	Ogni TM3-485 è calibrato in fabbrica, con 2 punti che utilizzano resistenze di riferimento di precisione.
Risoluzione	2.1 °C		0.1 °C
Ingresso	Sensore al silicio TM4		Qualsiasi PT100 o PT1000 a 2-3-4 fili
Produzione	Indirizzo Formato / Sensor1 Temp.: 257 1° PT100/1000 Temp 0.1°C / Sensor2 Temp.: 258 2° PT100/1000 Temp 0.1°C / Per altri valori e stati, fare riferimento al Manuale di istruzioni / Isolata galvanicamente dall'alimentazione
Scatola Tempera di lavoro.:	(-30 ÷ +85 °C)
Alimentazione elettrica	8 ÷ 30 Vcc consumo <60mA / Protetto contro inversione di polarità e sovratensione
Umidità operativa	0 ÷ 95% RH
Protezione	IP65 Circuito elettronico sigillato
Connettore	INGRESSO M12 8 pin FEMMINA (tre vie opzionale) USCITA M8 4 pin MASCHIO
Dimensioni	97x64x34 mm
Materiale	Scatola: alluminio
Peso	200 gr

Company with ISO 9001 quality management system certification
        Soluzione Solare – www.soluzionesolare.com – info@soluzionesolare.it - 36100 - Vicenza – Italy